|  |  |  | KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI | : | Budynek Rekreacyjny |  |
| ADRES INWESTYCJI | : | Czerna ; dz. nr 307/1,494 |  |
| INWESTOR | : | GMINA IŁOWA |  |
| ADRES INWESTORA | : | Iłowa ul Żeromskiego 27 |  |
| BRANŻA | : | ROBOTY BUDOWLANE |  |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : |  |
| SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR | : | KOD CPV 45212200-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych |
| DATA OPRACOWANIA |  | : |  |  |

Ogółem wartość kosztorysowa robót  :	 zł

Słownie:	                                                                                                                                 zł

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania	Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

| Czerna budowlane II | KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| KOSZTORYS BUDOWLANY 45212200-Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych |  |  |  |
| 1 | Roboty ziemne |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy- | m2 |  |  |
| d.1 | 0126-01 | charek |  |  |  |
|  |  | 10.8*9.8 | m2 | 105.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 105.840 |
| 2 | KNR 2-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każ- | m2 |  |  |
| d.1 | 0126-02 | de dalsze 5 cm grubości |  |  |  |
|  |  | 10.8*9.8 | m2 | 105.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 105.840 |
| 3 | KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w | m3 |  |  |
| d.1 | 0217-02 | gruncie kat.III |  |  |  |
|  |  | 57.39 | m3 | 57.390 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 57.390 |
| 4 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w | m3 |  |  |
| d.1 | 0230-01 | gruncie kat. I-III |  |  |  |
|  |  | 45.04 | m3 | 45.040 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.040 |
| 5 | KNR 4-01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 |  |  |
| d.1 | 0108-06 | 12.179 | m3 | 12.179 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.179 |
| 2 | Fundamenty |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-02 | Podkłady betonowe na podł.gruntowym | m3 |  |  |
| d.2 | 1101-01 | 0.676 | m3 | 0.676 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.676 |
| 7 | KNR 2-02 | Ławy fundamentowe prostok ątne żelbetowe, szer.do 0.6m | m3 |  |  |
| d.2 | 0202-01 | 4.535 | m3 | 4.535 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.535 |
| 8 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane | t |  |  |
| d.2 | 0290-02 | 0.1 | t | 0.10000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.10000 |
| 9 | NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej | m2 |  |  |
| d.2 | 0618-01 | 23.2 | m2 | 23.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.200 |
| 10 | KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 |  |  |
| d.2 | 0101-05 | 7.66 | m3 | 7.660 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.660 |
| 11 | KNR 0-23 | Przyklejenie płyt styropianowych gr. 5cm do ścian | m2 |  |  |
| d.2 | 2612-01 | 30.15 | m2 | 30.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.150 |
| 12 | KNR 0-23 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie | m2 |  |  |
| d.2 | 2612-06 | warstwy siatki na ścianach |  |  |  |
|  |  | 30.15 | m2 | 30.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.150 |
| 13 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu as- | m2 |  |  |
| d.2 | 0603-09 | falt.- pierwsza warstwa |  |  |  |
|  |  | 30.15 | m2 | 30.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.150 |
| 14 | KNR 0-23 | Tynk żywiczny zewnętrzny | m2 |  |  |
| d.2 | 0933-02 | 12.69 | m2 | 12.690 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.690 |
| 3 | Ściany zewnę | trzne i wewnętrzne |  |  |  |
| 15 | KNR 2-05 | Ściana z płyt warstwowych PWS z rdzeniem styropianowym gr. 15cm | m2 |  |  |
| d.3 | 1002-01 | 101.51 | m2 | 101.510 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 101.510 |
| 16 | KNR 2-05 | Ścianki działowe z płyt warstwowych PWS z rdzeniem styropianowym gr. 8cm | m2 |  |  |
| d.3 | 1002-01 | 126.59 | m2 | 126.590 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 126.590 |
| 17 | NNRNKB 202 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 |  |  |
| d.3 | 0541-02 | 47.57 | m2 | 47.570 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47.570 |
| 4 | Dach |  |  |  |  |
|  |  | - 2 - |  |  |  |

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

| Czerna budowlane II | KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| 18 | KNR 2-05 | Montaż płyt dachowych warstwowych gr. 15cm z rdzeniem styropianowym | m2 |  |  |
| d.4 | 1004-01 | 102.02 | m2 | 102.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 102.020 |
| 19 | NNRNKB 202 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 |  |  |
| d.4 | 0541-02 | 14.88 | m2 | 14.880 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.880 |
| 20 | KNR 2-02 | Daszek z poliwęglanu | m2 |  |  |
| d.4 | 1220-04 | 2.25 | m2 | 2.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.250 |
| 21 | KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obw.do 1600 mm,w układach kanało- | szt. |  |  |
| d.4 | 0148-03 | wych |  |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 22 | KNR 2-17 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm | szt. |  |  |
| d.4 | 0152-02 | 10 | szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 23 | KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej powlekanej ,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - | m2 |  |  |
| d.4 | 0113-02 | udział kształtek do 35 % |  |  |  |
|  |  | 0.15*3.14*4 | m2 | 1.884 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.884 |
| 24 | KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych i alumi- | szt. |  |  |
| d.4 | 0138-01 | niowych |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 25 | KNR 2-02 | Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm- z blachy powlekanej | m |  |  |
| d.4 | 0509-03 | 22 | m | 22.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.000 |
| 26 | KNR 2-02 | Rury spustowe okrągłe o śr.8cm- z blachy powlekanej | m |  |  |
| d.4 | 0511-01 | 5.80 | m | 5.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.800 |
| 5 | Konstrukcja | stalowa |  |  |  |
| 27 | KNR 2-05 | Montaż konstrukcji stalowej do montażu ścian i dachu z profili zamkniętych | t |  |  |
| d.5 | 0208-05 | 0.774 | t | 0.774 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.774 |
| 28 | KNR 7-12 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji szkiele- | m2 |  |  |
| d.5 | 0204-03 | towych |  |  |  |
|  |  | 32.7 | m2 | 32.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.700 |
| 29 | KNR 7-12 | Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych | m2 |  |  |
| d.5 | 0213-03 | 32.7 | m2 | 32.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.700 |
| 6 | Posadzki |  |  |  |  |
| 30 | KNR 2-02 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich gr. 5cm na podł.gruntowym | m3 |  |  |
| d.6 | 1101-07 | 3.57 | m3 | 3.570 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.570 |
| 31 | KNR 2-02 | Podkłady betonowe na podł.gruntowym | m3 |  |  |
| d.6 | 1101-01 | 7.16 | m3 | 7.160 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.160 |
| 32 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadz- | m2 |  |  |
| d.6 | 0607-01 | kowe |  |  |  |
|  |  | Krotność = 2 |  |  |  |
|  |  | 71.65 | m2 | 71.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 71.650 |
| 33 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm poziome na wierz- | m2 |  |  |
| d.6 | 0609-03 | chu konstr.na sucho - jedna warstwa |  |  |  |
|  |  | 71.65 | m2 | 71.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 71.650 |
| 34 | KNR 2-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na | m2 |  |  |
| d.6 | 1102-02 | gładko |  |  |  |
|  |  | 71.65 | m2 | 71.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 71.650 |
| 35 | KNR 2-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za | m2 |  |  |
| d.6 | 1102-03 | zmianę grub.o 10mm |  |  |  |
|  |  | Krotność = 3 |  |  |  |
|  |  | - 3 - |  |  |  |

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

| Czerna budowlane II | KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|  |  | 71.65 | m2 | 71.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 71.650 |
| 36 | NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- | m2 |  |  |
| d.6 | 2806-05 | prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 |  |  |  |
|  |  | 71.75 | m2 | 71.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 71.750 |
| 37 | NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w | m |  |  |
| d.6 | 2809-03 | pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 |  |  |  |
|  |  | 102.88 | m | 102.880 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 102.880 |
| 7 | Stolarka |  |  |  |  |
| 38 | KNR 0-19 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki | m2 |  |  |
| d.7 | 1022-05 | obsadzenia o pow. do 1.0 m2 |  |  |  |
|  |  | 3.45 | m2 | 3.450 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.450 |
| 39 | KNR 0-19 | Montaż naświetli z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 | m2 |  |  |
| d.7 | 1022-03 | 1.38 | m2 | 1.380 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.380 |
| 40 | KNR 2-02 | Drzwi stalowe ocieplone o pow.do 2 m2 | m2 |  |  |
| d.7 | 1204-03 | 2 | m2 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 41 | KNR 2-02 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wew- | szt. |  |  |
| d.7 | 1016-01 | nątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian |  |  |  |
|  |  | 14 | szt. | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 42 | KNR 2-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fa- | m2 |  |  |
| d.7 | 1017-02 | brycznie wykończone |  |  |  |
|  |  | 20.80 | m2 | 20.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.800 |
| 43 | KNR 2-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklo- | m2 |  |  |
| d.7 | 1017-03 | ne szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe |  |  |  |
|  |  | 4.80 | m2 | 4.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.800 |
| 44 | KW | Dopłata za wkładki patentowe | szt |  |  |
| d.7 |  | 15 | szt | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 8 | Elementy zewn | ętrzne |  |  |  |
| 45 | KNR 2-31 | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po | m2 |  |  |
| d.8 | 0105-07 | zagęszcz. |  |  |  |
|  |  | 5.87 | m2 | 5.870 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.870 |
| 46 | KNR 2-31 | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm | m2 |  |  |
| d.8 | 0105-08 | grub.warstwy po zagęszcz. |  |  |  |
|  |  | Krotność = 12 |  |  |  |
|  |  | 5.87 | m2 | 5.870 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.870 |
| 47 | KNR 2-02 | Podest betonowy | m3 |  |  |
| d.8 | 0205-01 | 1.761 | m3 | 1.761 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.761 |
| 48 | KNR 2-02 | Wycieraczki do obuwia stalowe 40x60cm | szt. |  |  |
| d.8 | 1219-03 | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 49 | KNR 2-31 | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po | m2 |  |  |
| d.8 | 0105-07 | zagęszcz. |  |  |  |
|  |  | 12.38 | m2 | 12.380 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.380 |
| 50 | KNR 2-31 | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm | m2 |  |  |
| d.8 | 0105-08 | grub.warstwy po zagęszcz. |  |  |  |
|  |  | Krotność = 7 |  |  |  |
|  |  | 12.38 | m2 | 12.380 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.380 |
| 51 | KNR 2-31 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV | m |  |  |
| d.8 | 0401-02 | 35.6 | m | 35.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.600 |
| 52 | KNR 2-31 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem | m |  |  |
| d.8 | 0407-03 | 35.6 | m | 35.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.600 |
|  |  | - 4 - |  |  |  |

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

| Czerna budowlane II | KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| 53 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-pias- | m2 |  |  |
| d.8 | 0511-02 | kowej |  |  |  |
|  |  | 12.38 | m2 | 12.380 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.380 |

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

| Czerna budowlane II | KOSZTORYS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0126- | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do | m2 | 10.8*9.8 = |  |  |
| d.1 | 01 1) | 15 cm za pomocą spycharek |  | 105.840 |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0126- | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą | m2 | 10.8*9.8 = |  |  |
| d.1 | 02 1) | spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości |  | 105.840 |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0217- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębierny- | m3 | 57.39 |  |  |
| d.1 | 02 1) | mi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem | m3 | 45.04 |  |  |
| d.1 | 01 1) | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III |  |  |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0108- | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość | m3 | 12.179 |  |  |
| d.1 | 06 2) | do 1 km grunt.kat. III |  |  |  |  |
| 2 | Fundamenty |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-02 1101- | Podkłady betonowe na podł.gruntowym | m3 | 0.676 |  |  |
| d.2 | 01 3) |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-02 0202- | Ławy fundamentowe prostok ątne żelbetowe, szer.do 0.6m | m3 | 4.535 |  |  |
| d.2 | 01 3) |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - | t | 0.1 |  |  |
| d.2 | 02 3) | pręty żebrowane |  |  |  |  |
| 9 | NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy | m2 | 23.2 |  |  |
| d.2 | 0618-01 4) | zgrzewalnej |  |  |  |  |
| 10 | KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie | m3 | 7.66 |  |  |
| d.2 | 0101-05 5) | cementowo-wapiennej |  |  |  |  |
| 11 | KNR 0-23 2612- | Przyklejenie płyt styropianowych gr. 5cm do ścian | m2 | 30.15 |  |  |
| d.2 | 01 6) |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 0-23 2612- | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system | m2 | 30.15 |  |  |
| d.2 | 06 6) | STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - | m2 | 30.15 |  |  |
| d.2 | 09 3) | wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa |  |  |  |  |
| 14 | KNR 0-23 0933- | Tynk żywiczny zewnętrzny | m2 | 12.69 |  |  |
| d.2 | 02 6) |  |  |  |  |  |
| 3 | Ściany zewnętrzne i wewnętrzne |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-05 1002- | Ściana z płyt warstwowych PWS z rdzeniem styropianowym | m2 | 101.51 |  |  |
| d.3 | 01 7) | gr. 15cm |  |  |  |  |
| 16 | KNR 2-05 1002- | Ścianki działowe z płyt warstwowych PWS z rdzeniem styro- | m2 | 126.59 |  |  |
| d.3 | 01 7) | pianowym gr. 8cm |  |  |  |  |
| 17 | NNRNKB 202 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- | m2 | 47.57 |  |  |
| d.3 | 0541-02 4) | winięciu ponad 25 cm |  |  |  |  |
| 4 | Dach |  |  |  |  |  |
| 18 | KNR 2-05 1004- | Montaż płyt dachowych warstwowych gr. 15cm z rdzeniem | m2 | 102.02 |  |  |
| d.4 | 01 7) | styropianowym |  |  |  |  |
| 19 | NNRNKB 202 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- | m2 | 14.88 |  |  |
| d.4 | 0541-02 4) | winięciu ponad 25 cm |  |  |  |  |
| 20 | KNR 2-02 1220- | Daszek z poliwęglanu | m2 | 2.25 |  |  |
| d.4 | 04 3) |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR 2-17 0148- | Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obw.do 1600 | szt. | 10 |  |  |
| d.4 | 03 8) | mm,w układach kanałowych |  |  |  |  |
| 22 | KNR 2-17 0152- | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do | szt. | 10 |  |  |
| d.4 | 02 8) | 200 mm |  |  |  |  |
| 23 | KNR 2-17 0113- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej powlekanej ,kołowe, | m2 | 0.15*3.14*4 = |  |  |
| d.4 | 02 8) | typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % |  | 1.884 |  |  |
| 24 | KNR 2-17 0138- | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do prze- | szt. | 1 |  |  |
| d.4 | 01 8) | wodów stalowych i aluminiowych |  |  |  |  |
| 25 | KNR 2-02 0509- | Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm- z blachy powlekanej | m | 22 |  |  |
| d.4 | 03 |  |  |  |  |  |
| 26 | KNR 2-02 0511- | Rury spustowe okrągłe o śr.8cm- z blachy powlekanej | m | 5.80 |  |  |
| d.4 | 01 3) |  |  |  |  |  |
| 5 | Konstrukcja stalowa |  |  |  |  |
| 27 | KNR 2-05 0208- | Montaż konstrukcji stalowej do montażu ścian i dachu z profili | t | 0.774 |  |  |
| d.5 | 05 7) | zamkniętych |  |  |  |  |
| 28 | KNR 7-12 0204- | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczuko- | m2 | 32.7 |  |  |
| d.5 | 03 9) | wymi konstrukcji szkieletowych |  |  |  |  |
| 29 | KNR 7-12 0213- | Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstruk- | m2 | 32.7 |  |  |
| d.5 | 03 9) | cji szkieletowych |  |  |  |  |
| 6 | Posadzki |  |  |  |  |  |
| 30 | KNR 2-02 1101- | Podkłady z ubitych materiałów sypkich gr. 5cm na podł.grun- | m3 | 3.57 |  |  |
| d.6 | 07 3) | towym |  |  |  |  |
| 31 | KNR 2-02 1101- | Podkłady betonowe na podł.gruntowym | m3 | 7.16 |  |  |
| d.6 | 01 3) |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szero- | m2 | 71.65 |  |  |
| d.6 | 01 3) | kiej poziome podposadzkowe |  |  |  |  |
|  |  | Krotność = 2 |  |  |  |  |
| 33 | KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. | m2 | 71.65 |  |  |
| d.6 | 03 3) | 5cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa |  |  |  |  |
|  |  | - 6 - |  |  |  |  |

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

| Czerna budowlane II | KOSZTORYS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 34 | KNR 2-02 1102- | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej | m2 | 71.65 |  |  |
| d.6 | 02 3) | gr.20 mm zatarte na gładko |  |  |  |  |
| 35 | KNR 2-02 1102- | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - | m2 | 71.65 |  |  |
| d.6 | 03 3) | dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm |  |  |  |  |
|  |  | Krotność = 3 |  |  |  |  |
| 36 | NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o | m2 | 71.75 |  |  |
| d.6 | 2806-05 4) | wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w |  |  |  |  |
|  |  | pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 |  |  |  |  |
| 37 | NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 | m | 102.88 |  |  |
| d.6 | 2809-03 4) | cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 |  |  |  |  |
|  |  | m2 |  |  |  |  |
| 7 | Stolarka |  |  |  |  |  |
| 38 | KNR 0-19 1022- | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- | m2 | 3.45 |  |  |
| d.7 | 05 10) | nych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 |  |  |  |  |
| 39 | KNR 0-19 1022- | Montaż naświetli z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 | m2 | 1.38 |  |  |
| d.7 | 03 10) | m2 |  |  |  |  |
| 40 | KNR 2-02 1204- | Drzwi stalowe ocieplone o pow.do 2 m2 | m2 | 2 |  |  |
| d.7 | 03 3) |  |  |  |  |  |
| 41 | KNR 2-02 1016- | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budo- | szt. | 14 |  |  |
| d.7 | 01 3) | wie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie |  |  |  |  |
|  |  | wznoszenia ścian |  |  |  |  |
| 42 | KNR 2-02 1017- | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o | m2 | 20.80 |  |  |
| d.7 | 02 3) | pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone |  |  |  |  |
| 43 | KNR 2-02 1017- | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone | m2 | 4.80 |  |  |
| d.7 | 03 3) | o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie |  |  |  |  |
|  |  | wykończone - drzwi łazienkowe |  |  |  |  |
| 44 | KW | Dopłata za wkładki patentowe | szt | 15 |  |  |
| d.7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elementy zewnę | trzne |  |  |  |  |
| 45 | KNR 2-31 0105- | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - | m2 | 5.87 |  |  |
| d.8 | 07 11) | 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. |  |  |  |  |
| 46 | KNR 2-31 0105- | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - | m2 | 5.87 |  |  |
| d.8 | 08 11) | za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. |  |  |  |  |
|  |  | Krotność = 12 |  |  |  |  |
| 47 | KNR 2-02 0205- | Podest betonowy | m3 | 1.761 |  |  |
| d.8 | 01 3) |  |  |  |  |  |
| 48 | KNR 2-02 1219- | Wycieraczki do obuwia stalowe 40x60cm | szt. | 1 |  |  |
| d.8 | 03 3) |  |  |  |  |  |
| 49 | KNR 2-31 0105- | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - | m2 | 12.38 |  |  |
| d.8 | 07 11) | 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. |  |  |  |  |
| 50 | KNR 2-31 0105- | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - | m2 | 12.38 |  |  |
| d.8 | 08 11) | za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. |  |  |  |  |
|  |  | Krotność = 7 |  |  |  |  |
| 51 | KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm | m | 35.6 |  |  |
| d.8 | 02 11) | w gruncie kat.III-IV |  |  |  |  |
| 52 | KNR 2-31 0407- | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z | m | 35.6 |  |  |
| d.8 | 03 11) | wyp.spoin piaskiem |  |  |  |  |
| 53 | KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na pod- | m2 | 12.38 |  |  |
| d.8 | 02 11) | sypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

| Czerna budowlane II | PODSUMOWANIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CAŁY KOSZTORYS |
|  |  |  | RAZEM | Uproszczone |
|  |  | 1 Roboty ziemne |  |  |
|  |  | 2 Fundamenty |  |  |
|  |  | 3 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne |  |  |
|  |  | 4 Dach |  |  |
|  |  | 5 Konstrukcja stalowa |  |  |
|  |  | 6 Posadzki |  |  |
|  |  | 7 Stolarka |  |  |
|  |  | 8 Elementy zewnętrzne |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie [Kp] 65.4% od (R, S) |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |
|  |  | Zysk [Z] 10.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |
|  | VAT [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  | OGÓŁEM |  |
| Słownie: |  |  |
|  | OPISY PODSTAWY WYCENY |  |  |
| Lp. |  | Wydawnictwo |  |  |
| 1 | ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996 |  |  |  |
| 2 | ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 |  |  |  |
| 3 | ORGBUD wyd. spec. 1998 |  |  |  |
| 4 | ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów |  |  |
| 5 | WACETOB wyd.I 1997 |  |  |  |
| 6 | IGM wyd.I 1999 |  |  |  |
| 7 | ORGBUD wyd.II 1986 biuletyny do 9 1996 |  |  |  |
| 8 | ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 |  |  |  |
| 9 | ORGBUD wyd.V 1993 biuletyn y do 9 1996 |  |  |
| 10 | IGM wyd.I 1998 |  |  |  |
| 11 | ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 |  |  |

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

| Czerna budowlane II |  | TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Uproszczo- | RAZEM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ne |  |
|  | 1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Fundamenty |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Ściany zewnętrzne i wew- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Dach |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Konstrukcja stalowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Posadzki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Stolarka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Elementy zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM netto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VAT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.